## Slide 1
VPN
(Virtual Private Network)

## Slide 2: VPN - Virtual Private Network
•
O conceito de VPN surgiu a partir da necessidade de se utilizar redes de comunicação não confiáveis (por exemplo, a Internet) para trafegar informações de forma segura.

## Slide 3: VPN - Virtual Private Network
Uma VPN proporciona conexões, nas quais o acesso e a troca de informações, somente são permitidas a usuários, que estão em redes distintas que façam parte de uma mesma comunidade de interesse (uma empresa).

## Slide 4: VPN - Virtual Private Network
Uma VPN pode interligar duas ou mais redes via Internet ou através de um link privado, o que possibilita estabelecer um túnel que passa através dessa VPN.

## Slide 5: VPN - Virtual Private Network
Uma rede VPN utiliza um padrão de criptografia mundial, criado pelo IETF (Internet Engineering Task Force), o que torna todo o tráfego de informação nesse túnel, seguro.

## Slide 6: Tunelamento
•
VPN se baseia na tecnologia de tunelamento.
•
Consiste em encapsular um protocolo dentro de outro.
•
O protocolo de tunelamento encapsula o protocolo que será transportado, e o cabeçalho do protocolo que encapsulou vai fornecer o destino do pacote do protocolo transportado.

## Slide 7: Tunelamento
•
Um quadro destinado a outra rede é recebido por um roteador multiprotocolo, na borda da rede.
•
O roteador encapsula esse quadro dentro de outro pacote e o envia ao router na outra extremidade da rede
•
O roteador que recebeu o pacote remove os cabeçalhos e então entrega o quadro na rede remota.

## Slide 8: Tunelamento

## Slide 9: VPN - Virtual Private Network
•
No caso de VPN, é acrescentado a criptografia, antes do tunelamento.
•
Tunelamento VPN = [ pacote xxx ]
+ [ Criptografia do pacote xxx]
+ [ Encapsulamento do pacote criptografado sobre IP]

## Slide 10: VPN - Virtual Private Network
Túnel é a denominação do caminho lógico percorrido pelos pacotes encapsulados.
A rede VPN poder ser construída sobre uma rede pública (Internet) ou privada.

## Slide 11: Aplicações para VPN
Três aplicações ditas mais importantes para as VPNs:
  Acesso remoto via Internet.
  Conexão de LANs via Internet.
  Conexão de computadores numa Intranet.

## Slide 12: Acesso remoto via Internet
O acesso remoto a redes corporativas através da Internet pode ser viabilizado com a VPN através da Internet

## Slide 13: Acesso remoto via Internet
Fonte:13RNP

## Slide 14: Acesso remoto via Internet
A máquina do usuário estabelece uma conexão com o servidor de VPN corporativo
É criada uma rede virtual privada entre o usuário remoto e o servidor de VPN corporativo através da Internet.

## Slide 15: Conexão de LANs via Internet

## Slide 16: Conexão de LANs via Internet
Uma solução que substitui as conexões entre LANs através de circuitos dedicados de longa distância é a utilização de circuitos dedicados locais interligando-as à Internet.
O software de VPN assegura esta interconexão formando a WAN corporativa.

## Slide 17: VPN em uma Intranet
Fonte:17RNP

## Slide 18: VPN em uma Intranet
Em algumas organizações, existem dados confidenciais cujo acesso é restrito a um pequeno grupo de usuários.
Nestas situações, redes locais departamentais são implementadas fisicamente separadas da LAN corporativa.
Em redes locais, o mais comum é o uso de VLANs para isolar o tráfego da rede entre segmentos virtuais

## Slide 19: Requisitos básicos
•
Autenticação de usuários.
•
Gerenciamento de endereço.
•
Criptografia de dados.
•
Gerenciamento de chaves.
•
Suporte a múltiplos protocolos.

## Slide 20: Autenticação de Usuários
Verificação da identidade do usuário, restringindo o acesso às pessoas autorizadas.
Deve dispor de mecanismos de auditoria, provendo informações referentes aos acessos efetuados - quem acessou, o quê e quando foi acessado.

## Slide 21: Gerenciamento de Endereço
•
O endereço do cliente na sua rede privada não deve ser divulgado, devendo-se adotar endereços fictícios para o tráfego externo.

## Slide 22: Criptografia de Dados
•
Os dados devem trafegar na rede pública ou privada num formato cifrado e, caso sejam interceptados por usuários não autorizados, não deverão ser decodificados, garantindo a privacidade da informação.
•
O reconhecimento do conteúdo das mensagens deve ser exclusivo dos usuários autorizados.

## Slide 23: Gerenciamento de Chaves
•
O uso de chaves que garantem a segurança das mensagens criptografadas deve funcionar como um segredo compartilhado exclusivamente entre as partes envolvidas.
•
O gerenciamento de chaves deve garantir a troca periódica das mesmas, visando manter a comunicação de forma segura.

## Slide 24: Suporte a Múltiplos Protocolos
Com a diversidade de protocolos existentes, torna-se bastante desejável que uma VPN suporte protocolos usadas nas redes públicas

## Slide 25: Exemplos de protocolos
•
PPTP (Poino-oo-Poino Tunneling Prooocol)
•
L2TP (Layer 2 Tunneling Prooocol) da IETF (Internet Engineering Task Force).
•
L2F (Layer 2 Forwarding) da Cisco é utilizada para VPNs discadas.
•
IPsec (IP Security Protocol)

## Slide 26: Tunelamento em Nível 3 (IP sobre IP)
•
Encapsulam pacotes IP com um cabeçalho adicional deste mesmo protocolo antes de enviá-los através da rede.
•
O IP Security Tunnel Mode (IPSec) da IETF permite que pacotes IP sejam criptografados e encapsulados com cabeçalho adicional deste mesmo protocolo para serem transportados numa rede IP pública ou privada.

## Slide 27: Tunelamento em Nível 3 (IP sobre IP)
•
O IPSec é um protocolo desenvolvido para IPv6, devendo, no futuro, se constituir como padrão para todas as formas de VPN caso o IPv6 venha de fato substituir o IPv4.
•
O IPSec sofreu adaptações possibilitando, também, a sua utilização com o IPv4.

## Slide 28: Segurança da Comunicação
Se o IPSec for utilizado no “tunelamento”, será possível agregar todo o tráfego entre dois pares de escritórios quaisquer em uma única SA autenticada e criptografada, fornecendo:
  controle de integridade,
  sigilo e
  até mesmo uma considerável imunidade à análise de tráfego.

## Slide 29: Segurança da Comunicação
•
Quando um sistema é criado, cada par de firewall tem de negociar os parâmetros de sua SA, incluindo os serviços, os modos, os algoritmos e as chaves.
Firewalls, VPNs e IPSec com ESP (encrypted security payload) em modo túnel formam uma combinação natural e amplamente usada na prática.
Vantagem dessa forma de organização de uma VPN – completa transparência para todo o software do usuário (o administrador de sistema tem que configurar e administrar os firewalls).
•
•

## Slide 30: Tipos de túneis
Os túneis podem ser criados de duas diferentes formas - voluntárias e compulsórias:
  Túnel Voluntário
  Túnel Compulsório

## Slide 31: Túnel Voluntário
•
O computador do usuário funciona como uma das extremidades do túnel e, também, como cliente do túnel e emite uma solicitação VPN para configurar e criar um túnel voluntário entre duas máquinas, uma máquina em cada rede privada, e que são conectadas via Internet.

## Slide 32: VPN entre duas máquinas

## Slide 33: Túnel Compulsório
•
O computador do usuário não funciona como extremidade do túnel.
•
Um servidor de acesso remoto, localizado entre o computador do usuário e o servidor do túnel, funciona como uma das extremidades e atua como o cliente do túnel.
•
Um servidor de acesso discado VPN configura e cria um túnel compulsório.

## Slide 34: Tunelamento compulsório

## Slide 35: Tunelamento compulsório
O computador ou dispositivo de rede que provê o túnel para o computador-cliente é conhecido de diversas formas:
  FEP (Front End Processor) no PPTP,
  LAC (L2TP Access Concentrator) no L2TP
  IP Security Gateway no caso do IPSec.

## Slide 36
VPN
(Virtual Private Network)